## Slide 1
基于 Qwen3.5-9B-Base 的动环监控
告警诊断场景 LoRA-SFT 训练介绍
训练框架：ms-swift | 训练方式：LoRA-SFT | 重点案例：温度过高告警
ai_trains 训练工作台

## Slide 2
目录
• 一、项目背景与业务场景
• 二、模型选型：Qwen3.5-9B-Base
• 三、数据准备：温度过高告警 SFT 数据
• 四、环境搭建：ms-swift 安装配置
• 五、训练配置：LoRA-SFT 参数
• 六、训练执行：swift sft 命令
• 七、模型导出：LoRA 合并与量化
• 八、模型部署：Ollama 与 vLLM
• 九、推理验证：vLLM 温度过高告警案例
• 十、效果评测：离线评测与对比报告
• 十一、平台集成：训练工作台闭环
• 十二、运行产物与效果展示

## Slide 3
一、项目背景与业务场景
动环监控平台 × 大模型告警诊断
• 业务痛点：告警量大、跨设备关联复杂，人工排障难以稳定输出根因、影响范围和处置建议
• 核心目标：围绕模型训练构建可复用工作台，沉淀训练、推理验证、对比评测三类能力
• 专业场景：告警诊断只是首个方向，后续可扩展巡检问答、知识库问答、运维工单生成等场景
• 示例主线：本文以“温湿度01 温度高”告警为例，贯穿训练样本、推理请求和 vLLM 验证
• 目标模型：优先使用 Qwen3.5-9B-Base + ms-swift LoRA-SFT，兼容一期 LLaMA-Factory 方案
截图预留：动环监控平台告警页面截图
（请在此处粘贴实际截图）
截图预留：温度过高告警诊断结果页截图
（请在此处粘贴实际截图）

## Slide 4
一、业务场景：温度过高告警训练/推理样例
统一用一个案例讲清训练输入、推理输出和评测口径
// 输入（温度过高告警样例）
告警设备名称：温湿度01
告警设备编码：03202206221157_170100000000003
告警开始时间：2025-12-18 19:28:48
告警信号名称：温度高
测点：017301000 / 温度01 / 35.2度
采集时间：2023-10-05 14:30:00
伴随现象：门磁告警同时出现
同站点其他区域温度正常
空调运行状态显示异常
候选方向：空调系统故障 / 温度传感器故障
// 输出（期望诊断报告）
诊断结论：机房温度异常升高，
主要由空调系统故障引起。
处理建议：
1. 优先排查空调压缩机运行状态
2. 查看空调系统日志定位异常原因
3. 校准温度传感器，排除误报
成因分析：
1. 空调系统故障导致制冷不足 (85%)
证据：温度持续 >35℃，空调状态异常
2. 温度传感器故障 (70%)
证据：其他传感器正常，需复核温感
分析过程建议保留五步：检查告警时间点 → 对比同站点数据 → 分析历史趋势 → 排除传感器故障 → 核验空调日志

## Slide 5
二、模型选型：Qwen3.5-9B-Base
为什么在本项目中优先选择 9B-Base
维度 | 说明
模型规模 | 9B 参数量，适合作为动环垂直领域训练的主力模型
Base vs Instruct | Base 模型便于通过 SFT 注入统一的诊断格式和专业术语风格
中文与工程能力 | 适配设备名、测点值、时间戳等中文结构化文本
长上下文 | 可容纳较长告警摘要、历史日志与多设备关联信息
部署兼容性 | 训练后既可导出 GGUF 给 Ollama，也可直接使用 merged 模型给 vLLM
二期扩展性 | 后续可平滑扩展到 Qwen3.5-9B 与其他专业场景
模型 ID：Qwen/Qwen3.5-9B-Base 模板：qwen3 训练框架：ms-swift (LoRA-SFT)

## Slide 6
三、数据准备：温度过高告警 SFT 数据
训练集来自真实告警，测试集围绕高温场景做模拟补充
数据加工链路：原始告警 JSON → 压缩整理 → 根因/建议抽取 → SFT 样本构建 → 训练/评测集切分
# 生成训练/评测集
python scripts/prepare_alarm_analysis_datasets.py \
--source resources/alarm_analysis.json \
--datasets-root runtime/datasets \
--swift-train-version alarm_analysis_swift_sft_v1 \
--eval-version alarm_analysis_eval_v1 \
--eval-count 64 --seed 42
{
"messages": [
{"role":"system","content":"你是机房设备运维专家"},
{"role":"user","content":"告警设备名称：温湿度01 ..."},
{"role":"assistant","content":"诊断结论：机房温度异常升高 ..."}
]
}
数据集/子集 | 格式 | 用途 | 说明
alarm_analysis_swift_sft_v1 | JSONL(messages) | ms-swift 训练 | 主训练集，覆盖空调/UPS/市电/温湿度等场景
temperature_high_train_cases | 样例子集 | 专题抽样检查 | 从真实样本中抽取温度高/温度过高案例用于人工复核
temperature_high_eval_mock | JSONL | 推理验证 | 模拟 6-12 条高温样例，覆盖空调故障和传感器误报两类标签

## Slide 7
四、环境搭建：ms-swift 安装配置
建议在 WSL 中部署，根目录按项目约定放在 E:\wsl
# 1. 创建 conda 环境
conda create -n swift python=3.11 -y
conda activate swift
# 2. 安装 PyTorch (CUDA 12.1)
pip install torch torchvision torchaudio \
--index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
# 3. 安装 ms-swift
pip install 'ms-swift[llm]' -U
# 4. 验证
swift sft --help
# 5. 下载基础模型
export USE_MODELSCOPE_HUB=1
modelscope download \
--model Qwen/Qwen3.5-9B-Base \
--local_dir /data/models/Qwen3.5-9B-Base
# 6. 工作目录
mkdir -p /mnt/e/ai/ai_trains/runtime/datasets
mkdir -p /mnt/e/ai/ai_trains/runtime/runs
# 7. GPU 检查
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
硬件建议：单卡 24GB+ 可做 LoRA-SFT；若要更稳妥跑 9B，建议 4090 / A100 级别显卡
软件建议：Python 3.11 + PyTorch 2.x + CUDA 12.1+ + ms-swift 最新版本

## Slide 8
五、训练配置：LoRA-SFT 参数
重点关注训练参数如何影响告警诊断质量
# swift.train.yaml
model: Qwen/Qwen3.5-9B-Base
template: qwen3
dataset:
- runtime/datasets/alarm_analysis_swift_sft_v1/
alarm_analysis_swift_sft_v1.jsonl
train_type: lora
target_modules: all-linear
lora_rank: 64
lora_alpha: 128
max_length: 4096
per_device_train_batch_size: 1
gradient_accumulation_steps: 8
learning_rate: 2e-4
num_train_epochs: 3
output_dir: runtime/runs/{run_id}/output/adapter
参数 | 建议值 | 原因
template | qwen3 | 与 Qwen3.5-9B-Base 对齐
lora_rank | 64 | 兼顾领域表达能力与显存占用
lora_alpha | 128 | 常见稳妥组合
target_modules | all-linear | 充分学习诊断结构和术语
max_length | 4096 | 容纳较长告警摘要与分析过程
learning_rate | 2e-4 | LoRA-SFT 常见起点
epochs | 3 | 一期先小步快跑，避免过拟合
grad_accum | 8 | 单卡下提升等效批量

## Slide 9
六、训练执行：swift sft 命令
直接落到命令行，便于后端 Worker 编排
方式一：使用配置文件（推荐）
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 swift sft --config swift.train.yaml
方式二：命令行直接指定参数
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 swift sft \
--model Qwen/Qwen3.5-9B-Base \
--dataset runtime/datasets/alarm_analysis_swift_sft_v1/alarm_analysis_swift_sft_v1.jsonl \
--train_type lora --template qwen3 \
--max_length 4096 --num_train_epochs 3 \
--per_device_train_batch_size 1 \
--gradient_accumulation_steps 8 \
--lora_rank 64 --lora_alpha 128 \
--target_modules all-linear \
--output_dir runtime/runs/{run_id}/output/adapter
后端编排建议：Worker 负责生成 run_id、写入 swift.train.yaml、启动训练并采集 train.log。

## Slide 10
七、模型导出：LoRA 合并与量化
导出阶段需要同时照顾 vLLM 与 Ollama 两条推理链路
# 步骤一：合并 LoRA 适配器到基础模型
swift export \
--model Qwen/Qwen3.5-9B-Base \
--adapters /mnt/e/ai/ai_trains/runtime/runs/{run_id}/output/adapter \
--merge_lora true \
--output_dir /mnt/e/ai/ai_trains/runtime/runs/{run_id}/output/merged
# 步骤二：量化为 GGUF（仅 Ollama 需要）
python llama.cpp/convert_hf_to_gguf.py \
/mnt/e/ai/ai_trains/runtime/runs/{run_id}/output/merged \
--outfile /mnt/e/ai/ai_trains/runtime/artifacts/gguf/alarm-qwen35-9b-sft.gguf \
--outtype q4_k_m
关键结论：vLLM 优先直接读取 merged/ 完整 Hugging Face 模型目录；GGUF 只用于 Ollama / llama.cpp 对比推理。
截图预留：导出命令执行结果截图
（请在此处粘贴实际截图）

## Slide 11
八、模型部署：Ollama 与 vLLM
一期保留 Ollama 对比，生产/正式验证优先走 vLLM
# Ollama：本地对比推理链路
FROM ./alarm-qwen35-9b-sft.gguf
PARAMETER temperature 0.1
PARAMETER top_p 0.8
PARAMETER num_ctx 8192
ollama create alarm-swift-qwen35-9b -f Modelfile
ollama run alarm-swift-qwen35-9b
# vLLM：推荐部署链路（读取 merged 模型）
vllm serve /mnt/e/ai/ai_trains/runtime/runs/{run_id}/output/merged \
--served-model-name alarm-qwen35-9b-sft \
--host 0.0.0.0 --port 8000 \
--dtype auto \
--api-key train-workbench \
--generation-config vllm \
--language-model-only
• Ollama 适合一期平台统一本地对比评测，接入简单，便于桌面化验证。
• vLLM 适合正式部署与 OpenAI 兼容接口验证，可直接对接后端服务或工作台推理模块。
• 同一轮训练产物建议同时保留 merged/ 与 .gguf，分别服务 vLLM 与 Ollama。

## Slide 12
九、推理验证：vLLM 回风温度过高告警案例
验证服务可用性、接口正确性和诊断结果完整性
# 1. 检查模型是否已注册
curl http://127.0.0.1:8000/v1/models \
-H "Authorization: Bearer train-workbench"
# 2. 发起回风温度过高告警诊断请求
curl http://127.0.0.1:8000/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer train-workbench" \
-d '{"model":"alarm-qwen35-9b-sft",
"messages":[{"role":"system","content":"你是机房设备运维专家"},
{"role":"user","content":"告警设备名称：普通空调-1#空调内机-科龙\n告警信号名称：回风温度过高告警\n回风温度1：33.00℃\n设定温度：25.00℃..."}],
"temperature":0.1,"max_tokens":512}'
# 期望响应片段（示例）
诊断结论：回风温度过高告警主要由
空调制冷系统故障导致（85%可能性）。
处理建议：
1. 优先检查压缩机、冷媒压力和过滤网
2. 测量出风/回风温差验证制冷效果
3. 复测回风温度传感器并检查线路
成因分析：
1. 空调制冷系统故障 (85%)
2. 温度传感器故障 (15%)
验证通过标准：接口返回正常、输出包含主因/次因、处置建议，并引用关键证据（回风温度33.00℃/设定温度25.00℃/环境温度26.30-26.60℃/制冷模式运行）。

## Slide 13
十、效果评测：离线评测与对比报告
围绕回风温度过高告警建立明确的评测口径
• 评测集：alarm_analysis_eval_v1 + return_air_temp_eval_mock
• Smoke 集：先抽 2-4 条回风温度过高样例做快速验证
• 重点指标：主因命中、次因命中、处置建议完整度、关键证据引用
• 评测示例：普通空调-1#空调内机-科龙 / 回风温度过高告警 / 2026-03-10 10:23:45
# 评测样例（回风温度过高告警）
{
"task_type": "alarm_diagnosis",
"messages": [
"告警设备名称：普通空调-1#空调内机-科龙",
"告警设备编码：02202205110102_150100000000001",
"告警开始时间：2026-03-10 10:23:45",
"告警信号名称：回风温度过高告警",
"回风温度1=33.00℃；设定温度=25.00℃；环境温度=26.30-26.60℃",
"工作状态=开机；运行模式=制冷模式；直流输出电压=53.50-54.00V"
],
"expected_contains": [
"空调制冷系统故障",
"温度传感器故障",
"压缩机运行状态"
]
}
验证维度 | Qwen3.5-9B-Base 基线 | LoRA-SFT (swift) 目标
根因定位 | 能否识别空调高温异常 | 稳定输出主因=空调制冷系统故障，次因=温度传感器故障
处置建议 | 建议偏泛化 | 覆盖压缩机/冷媒/过滤网检查 + 传感器复测与线路核验
证据引用 | 不一定引用测点和数值 | 引用回风温度33.00℃、设定温度25.00℃、环境温度26.30-26.60℃、制冷模式运行
接口验证 | Ollama 对比输出 | vLLM OpenAI 兼容接口可稳定返回
截图预留：回风温度过高评测结果对比图表截图
（请在此处粘贴实际截图）
截图预留：回风温度过高对比报告页面截图
（请在此处粘贴实际截图）

## Slide 14
十一、平台集成：训练工作台全链路闭环
训练、导出、推理验证、对比评测在同一工作台收口
• 前端：Vue3 + Vite H5 训练工作台
• 后端：FastAPI + SQLite 元数据管理
• Worker：串行执行训练、导出、评测流程
• 训练后端：LLaMA-Factory（一期） / ms-swift（二期）
• 推理后端：Ollama（本地对比） / vLLM（正式验证）
• 场景扩展：告警诊断只是第一批，后续可扩展到其他专业场景与模型
POST /api/experiments
{
"name": "Qwen3.5-9B-Base 告警诊断训练",
"base_model": "Qwen/Qwen3.5-9B-Base",
"trainer_backend": "swift",
"route_type": "sft",
"dataset_version": "alarm_analysis_swift_sft_v1",
"inference_backend": "vllm",
"train_config": {"train_type":"lora","template":"qwen3"}
}
截图预留：训练工作台首页截图
（请在此处粘贴实际截图）
截图预留：运行详情页（训练/推理）截图
（请在此处粘贴实际截图）

## Slide 15
十二、运行产物与目录结构
后端训练和部署链路最终沉淀到具体文件产物
runtime/runs/run_20260412_053225_425ae0/
├── input/
│ ├── run_manifest.json
│ ├── swift.train.yaml # 训练配置
│ ├── swift.export.yaml # 导出配置
│ └── swift.eval.yaml # 评测计划
├── output/
│ ├── adapter/ # LoRA 权重
│ ├── merged/ # vLLM 直接读取
│ ├── Modelfile # Ollama 对比推理
│ └── command_preview.json
├── logs/ # train/export/worker 日志
├── eval/ # 逐条评测结果与汇总
└── reports/ # 运行报告
产物 | 路径 | 说明
训练配置 | input/swift.train.yaml | 完整训练参数
LoRA 权重 | output/adapter/ | 训练产出的 adapter
合并模型 | output/merged/ | vLLM 部署入口
量化模型 | runtime/artifacts/gguf/ | Ollama 对比入口
训练日志 | logs/train.log | 训练过程日志
评测结果 | eval/eval_results.jsonl | 逐条输出
汇总报告 | reports/{run_id}.json | 训练+推理闭环记录

## Slide 16
十三、效果展示
预留训练、vLLM 验证和工作台效果截图
截图预留：训练前：Base 模型温度高告警输出截图
（请在此处粘贴实际截图）
截图预留：训练后：SFT 模型温度高告警输出截图
（请在此处粘贴实际截图）
截图预留：vLLM /v1/chat/completions 验证截图
（请在此处粘贴实际截图）
截图预留：训练工作台对比报告截图
（请在此处粘贴实际截图）

## Slide 17
总结与下一步
• 围绕“温度过高告警”构建统一示例后，训练、推理和评测链路更容易讲透也更便于验收
• ms-swift 方案的核心在于：数据格式统一、LoRA-SFT 配置可复用、Worker 易于编排
• 训练后建议同时保留 merged 与 GGUF，分别服务 vLLM 正式验证和 Ollama 本地对比
• vLLM 部署应直接读取 merged 模型目录，并通过 OpenAI 兼容接口完成服务验收
下一步建议：
• 在 WSL 中补齐真实的 Qwen3.5-9B-Base 下载、训练、导出、vLLM 服务验证闭环
• 补充温度高场景模拟测试集，细化空调故障、传感器误报、门磁伴随告警三类标签
• 将 vLLM 推理适配进训练工作台后端，形成 Ollama / vLLM 可切换的统一推理层